BAB 24

SISTEM  EPS, WIPER, KURSI ELECTRIK

24.1  Sistem EPS (ELEKTRONIK POWER STEERING)

Elektronik Power Steering merupakan sistem yang membantu pengoperasian stering waktu dibelokkan dengan menggukan motor listrik, dipakai pada kendaraan sedang dan kecil.

24.1.1  Identifikasi Komponen Sistem EPS

Seperti halnya pada power steering hidrolik yang berfungsi untuk meringankan tenaga untuk memutar steering wheel, Elektronik Power Steering tidak lagi menggunakan hidrolik sebagai power tetapi menggunakan motor DC yang dikontrol secara elektrik, dengan demikian dibandingkan dengan Hydraulic Power Steering memiliki beberapa kelebihan antara lain :

- Kehilangan tenaga mesin sangat kecil

- Konsumsi bahan bakar lebih irit

- Lebih ringan dan kompak

- EPS bekerja berdasarkan kecepatan kendaraan

- Mudah dalam pemeriksaan

- Lebih aman

Komponen-komponen utama  Elektronik Power Steering antara lain:

Gambar 24.1  Komponen EPS

Keterangan :

- Kontrol Unit EPS

- Sensor Kecepatan Kendaraan

- Sensor Torque

- Motor Power dan kopling

- Gigi kemudi

- Baterai

- Sinyal putaran mesin

a. Kontrol Unit/Control Module

Komponen ini adalah bagian terpenting dari sistem kontrol elektronik, selain fungsi utamanya sebagai pengontrol tenaga dan arah putaran motor, juga dilengkapi dengan Onboard Diagnostic System.

Gambar 24.2    Control Module

b. Sensor Kecepatan / VSS

Berfunsi mendeteksi kecepatan kendaraan, biasanya dipasang pada transmisi. VSS akan membangkitkan sinyal secara proposional tergantung kecepatan kendaraan yang selanjutnya sinyal tersebut akan dikirim ke speedometer dan control modul.

Gambar 24.3    Sensor VSS

c. Sensor Torque

Berfungsi mendeteksi besarnya gaya yang dibutuhkan serta arah gerakan steering wheel, yang dikonversikan menjadi sinyal tegangan listrik untuk dikirim ke control modul.

Cara kerja Sensor Torque :

1). Saat posisi stir lurus

Pada posisi stir tidak diputar/lurus maka tidak terjadi puntiran pada torque bar sehingga tidak terjadi penyimpangan putaran antara input shaft dengan output shaft maka slider diam dan steel ball ditengah dan tidak menyebabkan lever potensiometer bergerak (tidak ada perubahan nilai resistan potensiometer)

Gambar 24.4   Torque posisi lurus

2). Saat stir diputar kekanan/kekiri

Apabila stir diputar akan menyebabkan puntiran pada torque bar sehingga terjadi penyimpangan antara input shaft dan output shaft maka slider bergerak keatas atau ke bawah, arah gerakan ini menyebabkan lever potensiometer bergerak dan akan merubah nilai resistansi yang akan dikirimkan ke kontrol modul.

Gambar 24.5   Torque posisi belok

d. Motor dan kopling

Motor DC dipasangkan pada steering column terdiri dari sebuah worm gear, sebuah kopling elektromagnetik dan sebuah motor DC. Putaran motor diteruskan ke output shaft melalui kopling elektromagnet-reduction gear.

Gambar 24.6    Motor dan Kopling

e. Gigi kemudi/steering colum

Gambar 24.7   Gigi kemudi

f. Baterai

Merupakan sumber tegangan untuk mensuplai arus ke sistem EPS

e. Sinyal putaran

Sinyal putaran yang diambilkan dari ignation coil melalui noise suppresor memberikan informasi ke kontrol modul mesin berputar atau tidak.

Gambar 24.8   Sensor putaran

24.1.2	Diagnosa dan Perbaikan Kerusakan EPS

Bila terjadi kerusakan pada sistem kelistrikan atau pada komponen elektronik atau sensor dapat dideteksi dengan kedipan lampu indikator “EPS” yang terdapat pada instrumen panel.

Gambar 24.9  Lampu indikakator EPS

Prosedur untuk diagnosa dengan menggunakan lampu indikator pada dashboard :

- Carilah monitor coupler

- Hubungkan kabel termnal A dan B pada monitor coupler

- Putar steering kekanan dan kekiri dan tarik rem parkir.

- Start mesin

- Bila terjadi kerusakan akan ditunjukkan oleh kedipan lampu indikator pada dashboar.

- Setelah tahu jumlah kedipan lihat kode kedipan pada buku manual, maka kerusakan pada sistem EPS akan nampak.

Tabel 24.1  Kode kerusakan EPS (Susuki Karimun)

Hal-hal yang perlu diperhatikan :

- Kode kerusakan akan ditampilkan dari yang terkecil.

- Kode kerusakan akan tersimpan di memori control module, sehingga setelah perbaikan pastikan direset dengan cara melepas baterai.

- Kode kerusakan 22 akan ditunjukkan pada saat ignation swicth ON

24.2  Automatic Wipper Control

Gambar 24.10 Penghapus kaca depan

Wipper sebagai perangkat pembersih kaca yang model penggeraknya ada beberapa macam pada mulanya dikendalikan secara manual oleh pengemudi, sehingga seringkali konsentrasi pengemudi terpecah hanya gara-gara wipper.

Gambar 24.11  Model gerak wipper

Dari permasalahan tersebut mulailah muncul sistem kontrol untuk wipper. Sistem kontrol wipper yang pertama muncul dan masih sederhana adalah sistem intermiten, dimana secara otomatis wipper akan bekerja sendiri secara periodik, atau juga dikenal dengan sistem interval.

Gambar 24.12  Kontrol interval

Gambar 24.13 Rangkaian kontrol interval

Sedangkan pada era sekarang sudah muncul sistem kontrol wipper otomatis penuh, artinya pengemudi tidak lagi perlu untuk mengendalikan wipper. Secara otomatis wipper akan bekerja dengan sendirinya, dan kecepatan wipper akan semakin cepat jika terdapat banyak air pada permukaan kaca depan.

Gambar 24.14 Kaca depan dalam kondisi hujan

Sistem ini dapat bekerja secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor dan kontrol unit.

Gambar 24.15 Contoh pemasangan wipper kontrol

24.2.1 Sensor Hujan

Sensor hujan dipasang pada permukaan kaca depan bagian dalam, sensorini berfungsi untuk mendeteksi apakah ada hujan turun atau tidak, akan tetapi yang dideteksi bukanlah turunnya hujan melainkan ada atau tidaknya air pada permukaan kaca depan.

Gambar 24.16  Sensor hujan

Prinsip kerja dari sensor hujan ini adalah mengukur intensitas cahaya infra merah yang memantul dari kaca depan untuk mengetahui berapa banyak air yang berada di permukaan kaca depan

24.2.2 Kontrol Unit/Modul Wipper Otomatis

Kontrol unit atau kontrol modul berfungsi untuk mengolah sinyal dari sensor hujan yang selanjutnya sinyal tersebut dipakai sebagai dasar untuk mengendalikan motor wipper dengan kecepatan sesuai dengan kondisi air di permukaan kaca depan.

Gambar 24.17 Wipper kontrol modul

24.2.3 Motor Wipper

Motor wipper adalah motor DC magnet permanen yang berfungsi merubah energi listrik menjadi energi kinetis untuk menggerakkan lengan wipper. Besar arus yang mengalir ke motor wipper diatur oleh kontrol unit / kontrol modul sehingga kecepatan motor wipper dapat berubah secara otomatis sesuai besarnya arus dari kontrol unit/modul.

Gambar 24.18 Motor wipper

24.2.4. Wipper dan Lenganya

Wipper sebagai penghapus kaca terbuat dari karet yang terpasang pada mekanisme lengan wipper yang sudah dikonstruksi sedemikian rupa sehingga seluruh permukaan karet penghapus kaca dapat rata dengan permukaan kaca.

Gambar 24.19 Wipper

24.3 Kursi Elektrik

Tempat duduk kendaraan pada umumnya dilengkapi penyetelan posisi sandaran badan, ada yang hanya 2 posisi, tegak dan tidur. Ada yang mempunyai beberapa posisi tetapi tetap hanya sandarannya saja.

Perkembangan teknologi memungkinkan pengaturan setelan posisi kursi dengan motor listrik (secara elektrik).

Gambar 24.20  Kursi dengan setelan manual

Penyetelan tempat duduk penumpang secara elektrik (Electric Power Seat) merupakan sesuatu barang yang langka, pemakainya hanya mobil-mobil menengah keatas (mobil mewah).

Fungsi utama dari sistem ini adalah untuk kenyamanan pengendara, postur tubuh, kondisi medan dan gaya pengendara memerlukan posisi tempat duduk yang berbeda.

Berdasarkan permasalahan tersebut diperlukan tempat duduk yang dapat disetel pada kendaraan. Metode penyetelannya diawali dengan cara manual sampai ke kontrol elektronik yang rumit. Untuk mewujudkan keinginan itu ada pengontrolan tempat duduk yang memakai 7 motor untuk fungsi-fungsi:

- Posisi naik turun, maju mundur.

- Posisi membujur

- Posisi kemiringan tempat duduk

- Pengaturan sandaran badan

- Pengaturan sandaran kepala

- Kemiringan bahu

- Pangaturan sandaran kaki

Gambar 24.21  Elektromekanik sistem penyetelan kursi

Keterangan :

- Motor Listrik

- Pengaturan posisi membujur

- Gear pengatur tinggi rendah

- Gear pengendali kemiringan

Gambar 24.22 Kondisi kursi setelah tercover

Pengaturan tempat duduk secara elektrik mulai dari yang sederhana sampai canggih dengan perintah menggunkan suara.

Dengan ECU memungkinkan pengaturan posisi tempat duduk termemori, bisa disimpan untuk beberapa posisi. Jadi setiap orang dapat dengan cepat duduk pada posisi yang diinginkan asal data posisi tempat duduk sudah tersimpan dalam memori kontrol unit (ECU).

Gambar 24.23  Kursi dengan penyetelan elektrik

Gambar 24.24 Blok diagram Sistem pengaturan kursi

# Text boxes

Motor listrik

Seting posisi

ECU